## Slide 1: 几个缩写
指令体系结构： ISA
instruction-set architecture
精简指令集计算机：RISC
Reduced Instruction Set Computer
复杂指令集计算机 ：CISC
Complex Instruction Set Computer

## Slide 2: RISC阵营
alpha---- DEC
RISC 3-D图象处理和计算机辅助设计,指令预测能力强和很高的存储系统带宽
arc ---- Synopsys RISC
主要用于微控领域：固态硬盘、联网设备、汽车控制器，工业微控制器，也有一些高端用于图像处理

## Slide 3: RISC阵营
arm/arm64 --- arm [Advanced RISC Machines] ,
消费电子，通用嵌入式设备，服务器等
avr32 ---ATMEL ，
RISC精简指令集的高速8位单片机 ， 替代51 [Intel 8031] 单片机；

## Slide 4: RISC阵营
Blackfin---ADI/Intel
嵌入式音频、视频和通信应用
c[num]x---TI
DSP 音频，无限通信，国防
cris – Axis
网络

## Slide 5: RISC阵营
frv -- 富士通
数码刻录机、数码相机
h8300-- 萨科
汽车电子、家用电器、医疗器械
hexagon--Qualcomm DSP
modem GPS wifi BT VEDIO media

## Slide 6: RISC阵营
ia64 ---Intel
服务器 100 万TB 的地址空间,超大规模的数据库
m32r--萨科
车载系统、数字AV 设备、数字成像
m68k --Motorola
工业自动化设备、控制设备、医疗仪器系统、安全系统

## Slide 7: RISC阵营
microblaze --- Xilinx/FPGA
网络、电信、数据通信
mips -- 斯坦福大学
网络，图像，服务器，通用PC
mn10300 --松下
多媒体

## Slide 8: RISC阵营
nios2--Altera/FPGA
工业控制
openrisc --OpenCores
特点开源：爱好者，大量免费的IP核，有用于多媒体处理
parisc --HP
用于HP自家服务器

## Slide 9: RISC阵营
sh--Hitachi/ST Microelectronics
已经开源了， 多媒体
sparc --SUN/TI
服务器
tile – Tilera
未商业化，特点，及其省电
xtensa -- Xtensa
用于研究，有标准的课扩展IP结构，可以随意组装IP核

## Slide 10: CISC阵营
x86/IA32/x64
Intel
Amd
通用PC

## Slide 11: CISC与RISC的区别
从硬件角度来看CISC处理的是不等长指令集，它必须对不等长指令进行分割，因此在执行单一指令的时候需要进行较多的处理工作。
而RISC执行的是等长精简指令集，CPU在执行指令的时候速度较快且性能稳定。因此在并行处理方面RISC明显优于CISC，RISC可同时执行多条指令，
它可将一条指令分割成若干个进程或线程，交由多个处理器同时执行。由于RISC执行的是精简指令集，所以它的制造工艺简单且成本低廉

## Slide 12: 逻辑设计和硬件控制语言
Verilog ：
类似C语言，面向过程
VHDL：
类似CPP，面向对象

## Slide 13: 流水线
指令的顺序执行：
取指，译码，执行，访存，写回，更新PC
流水线执行
cpu流水线技术是一种将指令分解为多步，并让不同指令的各步操作重叠，
从而实现几条指令并行处理，以加速程序运行过程的技术。指令的每步有各自独立的电路来处理，
每完成一步，就进到下一步，而前一步则处理后续指令
注意：流水线深度和条数，

## Slide 14: ARM 版本
1：目前有8个大版本 所谓的v7 v6 v8
2: 64bit AArch64从v8版本开始支持
3：ARM变种
T变种：所谓的支持Thumb指令v4开始支持
M变种：长乘法指令支持v3开始支持
E变种：DSP数据高效指令v5开始支持
J变种：硬件层支持java虚拟机，特点较纯java虚拟机快80%，v4开始支持
S变种：集成多媒体加速单元

## Slide 15: ARM命名特点
M变种中v4版本模式支持，故命名不在把M列出来
用x字母排斥支持某种功能：比如ARMv4xM
基本命令和ARM版本对于关系：
ARM3 v2
ARM5 v3
ARM7 v4 (没有MMU)
ARM9 v5
ARM11 v6

## Slide 16: ARM命名特点
ARM-Cortex v7/v8
Cortex-A、移动领域的CPU，面向尖端的基于虚拟内存的操作系统和用户应用
Cortex-R、针对实时系统,比如vxworks，r-linux,军工方向
Cortex-M 微控领域
v7典型：Cortex-A7/A8/A9
v8典型：Cortex-A15/A53/A57/A72

## Slide 17: ARM处理器模式32bit
用户模式(User):ARM处理器正常的程序执行状态
快速中断模式(FIQ):用于高速数据传输或通道处理
外部中断模式(IRQ):用于通用的中断处理
管理模式(Supervisor):操作系统使用的保护模式
数据访问终止模式(Abort):当数据或指令预取终止时进入该模式,可用于虚拟存储及存储保护
系统模式(System):运行具有特权的操作系统任务
未定义指令中止模式(Undifined):当未定义的指令执行时进入该模式,可用于支持硬件协处理器的软件仿真

## Slide 18: ARM寄存器：32BIT
37个寄存器：大体名称有18个
R0-R7 8个
R8-R12 5*2 = 10个 快中断一个，其他模式共用一个
R13-R14 6*2 = 12个 用户模式和系统模式共用一个， 其他模式各自一个 R13（SP）堆栈指针，R14 LR指针
R15 PC 一个
CPSP 一个 current program status register
SPSR 用户模式和系统模式没有SPSR， 其他模式各自一个 5个，退出这些模式时，用SPSR还原CPSR
saved program status register

## Slide 19: ARM寄存器：32BIT
SPSR格式
31 30 29 28 27 26 7 6 5 4 3 2 1 0
N Z C V Q DNM(RAZ) I F T M4 M3 M2 M1 M0

## Slide 20: ARM寄存器：32BIT
SPSR格式:
N——本位设置成当前指令运算结果的bit[31]的值。当两个表示的有符号整数运算时，n=1表示运算结果为负数，n=0表示结果为正数或零。
z——z=1表示运算的结果为零；z=0表示运算的结果不为零。对于CMP指令，Z=1表示进行比较的两个数大小相等。

## Slide 21: ARM寄存器：32BIT
SPSR格式:
C——下面分四种情况讨论C的设置方法：
在加法指令中（包括比较指令CMN），当结果产生了进位,则C=1,表示无符号运算发生溢出(overflow)；其他情况C=0。
在减法指令中（包括比较指令CMP），当运算中发生借位，则C=0，表示无符号运算数发生进位；其他情况下C=1。
对于包含移位操作的非加减运算指令，C中包含最后一次溢出的位的数值
对于其他非加减运算指令，C位的值通常不受影响

## Slide 22: ARM寄存器：32BIT
SPSR格式:
V——对于加减运算指令，当操作数和运算结果为二进制的补码表示的带符号数时，V=1表示符号位溢出；通常其他指令不影响V位

## Slide 23: ARM寄存器：32BIT
SPSR格式:
***Q标识位***
在ARM V5的E系列处理器中，CPSR的bit[27]称为q标识位，主要用于指示增强的dsp指令是否发生了溢出。同样的spsr的bit[27]位也称为q标识位，用于在异常中
断发生时保存和恢复CPSR中的Q标识位。
在ARM V5以前的版本及ARM V5的非E系列的处理器中，Q标识位没有被定义。

## Slide 24: ARM寄存器：32BIT
SPSR格式:
***CPSR中的控制位***
**中断禁止位：当I=1时禁止IRQ中断，当F=1时禁止FIQ中断
**T控制位：T控制位用于控制指令执行的状态，即说明本指令是ARM指令还是Thumb指令。对于ARM V4以更高版本的T系列ARM处理器，T控制位含义如下：
T=0表示执行ARM指令
T=1表示执行Thumb指令
对于ARM V5以及更高版本的非T系列处理器，T控制位的含义如下
T=0表示执行ARM指令
T=1表示强制下一条执行的指令产生未定指令中断

## Slide 25: ARM寄存器：32BIT
SPSR格式:
***CPSR中的控制位***
**中断禁止位：当I=1时禁止IRQ中断，当F=1时禁止FIQ中断
**T控制位：T控制位用于控制指令执行的状态，即说明本指令是ARM指令还是Thumb指令。对于ARM V4以更高版本的T系列ARM处理器，T控制位含义如下：
T=0表示执行ARM指令
T=1表示执行Thumb指令
对于ARM V5以及更高版本的非T系列处理器，T控制位的含义如下
T=0表示执行ARM指令
T=1表示强制下一条执行的指令产生未定指令中断

## Slide 26: ARM寄存器：32BIT
SPSR格式:
***M控制位***
M控制位控制处理器模式，具体含义如下：
M[4:0] 处理器模式 可访问的寄存器
ob10000 user pc,r14~r0,CPSR
0b10001 FIQ PC,R14_FIQ-R8_FIQ,R7~R0,CPSR,SPSR_FIQ
0b10010 IRQ PC,R14_IRQ-R13_IRQ,R12~R0,CPSR,SPSR_IRQ
0B10011 SUPERVISOR PC,R14_SVC-R13_SVC,R12~R0,CPSR,SPSR_SVC
0b10111 ABORT PC,R14_ABT-R13_ABT,R12~R0,CPSR,SPSR_ABT
0b11011 UNDEFINEED PC,R14_UND-R8_UND,R12~R0,CPSR,SPSR_UND
0b11111 SYSTEM PC,R14-R0,CPSR(ARM V4以及更高版本）

## Slide 27: ARM处理器模式64bit
User
FIQ
IRQ
Supervisor
Monitor Secure EL3 If EL3 implemented and using AArch32
Abort abc 10111 Non-secure
Hyp Non-secure EL2 If EL2 implemented and using AArch32
Undefined und 11011 Non-secure
System

## Slide 28: ARM寄存器64bit
31个通用寄存器：x0-x30 64bit x30 是LR
一个PC 64bit
一个SP 64bit
一个ELRs 64bit exception link registers
FPCR, Controls floating-point behavior
FPSR: Provides floating-point system status information
Pstate:和32bit下的CPSR类似
SPSRs 多个，用户还原pstate
还有很多调试的寄存器：
Cache ID registers
Debug registers
Performance Monitors registers
Thread ID registers
Timer registers